1 Технические параметры сцены

| Название площадки |
| --- |
| Тип (выберите из списка №10 или укажите иное) | Сцена-коробка |
| Состояние (выберите из списка №11 или укажите иное) | рабочее |
| Параметры зрительного зала |
| Количество мест (максимальное) | 366 |
| Параметры сцены |
| Автор проекта оснащения сцены | ЗАО «АСТТ» |
| ширина сцены (м) | 17,6 |
| глубина сцены (от красной линии до задней стены, м) | 14,4 |
| высота сцены (м) | 24,0 |
| рабочая ширина сцены (м) | 10,0 |
| рабочая глубина сцены (м) | 10,0 |
| ширина зеркала сцены (м) | 9,8 |
| высота зеркала сцены (м) | 6,1 |
| ширина рабочего зеркала сцены (м) | 9,8 |
| высота рабочего зеркала сцены (м) | 5,3 |
| ширина архитектурного портала (м) | 10,0 |
| высота архитектурного портала (м) | 7,0 |
| Количество уровней рабочих галерей | 3 |
| Высота рабочих галерей (максимальная, м) |  |
| Количество переходных мостиков | 2 |
| На каком уровне расположены переходные мостики (м) |  |
| Планшет сцены |
| наклон планшета (в градусах) | 0 |
| наличие щелей (да/нет) | Да |
| наличие перепадов высоты (да/нет) | Нет |
| состояние планшета сцены | Удовлетворительное |
| цвет планшета | светлый |
| покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное) | нет |
| Карманы с левой стороны сцены |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| ширина (м) | 3,7 |
| длина (м) | 6,0 |
| высота (м) | 7,0 |
| площадь (м2) | 18,0 |
| Возможность использования для установки декораций (да/нет) |  |
| Карманы с правой стороны сцены |
| Наличие (есть/нет) | Есть |
| ширина (м) | 8,5 |
| длина (м) | 7,0 |
| высота (м) | 7,0 |
| площадь (м2) | 56,0 |
| Возможность использования для установки декораций |  |
| Карманы позади сцены |
| Наличие (есть/нет) | нет |
| ширина (м) |  |
| длина (м) |  |
| высота (м) |  |
| площадь (м2) |  |
| Возможность использования для установки декораций |  |
| Трюм |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| глубина трюма | 2,8 |
| Авансцена |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| ширина авансцены (м) | 13,9 |
| глубина авансцены от края сцены до красной линии (м) | 2,7 |
| Арьерсцена |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| ширина арьерсцены (м) | 14,8 |
| глубина арьерсцены (м) | 2,7 |
| высота арьерсцены (м) | 7,9 |
| Возможность использования для установки декораций |  |
| Оркестровая яма |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| ширина оркестровой ямы (м) | 13,9 |
| ширина по оси зрительного зала (м) | 13,9 |
| глубина оркестровой ямы (м) | 3,0 |
| площадь (м2) | 41,7 |
| Возможность перекрытия оркестровой ямы щитами (да/нет) | Да |
| Возможность установки планшета оркестровой ямы в уровень зрительного зала (да/нет) | Нет |
| Наличие оркестровой подъемно-опускной площадки (да/нет) | Нет |
| Занавес |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| Тип занавеса | Раздвижной |
| пожарный занавес (есть/нет) | Нет |
| Круг |
| Наличие (есть/нет) | Да |
| диаметр круга (м) | 9,0 |
| тип | Независимый |
| Наличие кольца (есть/нет) | есть |
| ширина кольца (м) | 1,5 |
| скорость круга (м/с) |  |
| возможность регулировки скорости круга (да/нет) | Да |
| Подъемно-опускные площадки |
| Количество (шт) | 1 |
| ширина (м) | 0,9 |
| длина (м) | 0,9 |
| глубина опускания (м) | 2,0 |
| высота подъема (м) | 2,0 |
| скорость (м/с) |  |
| возможность регулировки скорости (да/нет) |  |
| Накатные площадки и люки |
| количество боковых накатных площадок (фур) | - |
| количество задних накатных площадок (фур) | - |
| наличие люков-провалов | 12 |
| Верхняя механизация сцены |
| количество штанкетных подъемов (шт., при отсутствии штанкетных подъемов укажите 0) | 26 |
| длина штанкета (м) | 12 |
| сечение штанкета (мм) | 61 |
| расстояние между штанкетами (мм) |  |
| грузоподъемность штанкета (кг) | 150 |
| количество софитных ферм (шт., при отсутствии софитных ферм укажите 0) | 5 |
| размеры софитных ферм (м) | 12 |
| максимальная высота подъема штанкетов (м) | 20 |
| максимальная высота подъема софитных ферм (м) | 20 |
| количество индивидуальных подъемов | Нет |
| система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов | Общая, левая сторона сцены |
| количество лебедок (шт.) | 4 |
| наличие стационарных полетных устройств | 1 |
| прочее |  |

2 Звуковое оборудование

| Название площадки |
| --- |
| автор проекта звукового оборудования | ЗАО «АСТТ» |
| основные поставщики | ЗАО «АСТТ» |
| расположение звукоаппаратной | 2 этаж, в конце зала, посередине |
| наличие сценической трансляции и оповещения в гримерках и сценических помещениях (да/нет) | нет |
| Пульт |
| модель пульта | ALLEN & HEATH |
| год установки пульта | 2009 |
| количество входов пульта | 28 + 4 стерео |
| количество выходов пульта |  |
| Минидисковые проигрыватели |
| количество минидисковых проигрывателей | 3 |
| модель минидисковых проигрывателей (перечислите через запятую, если моделей несколько) | SONY, TASCAM |
| количество минидисковых проигрывателей с автопаузой | 3 |
| модель эффект-процессора (ревербератора) минидисковых проигрывателей | Т.С. ELEKTRONIC M3000 |
| Микрофоны |
| количество микрофонов | 4 |
| типы микрофонов (перечислите через запятую, если располагаете микрофонами нескольких типов) | Вокальный |
| модели микрофонов (перечислите через запятую, если располагаете микрофонами нескольких моделей) | «SENNHEISER» Ew 300 |
| Акустические системы в зале |
| Количество | 10 |
| производители (перечислите через запятую, если несколько) | QSC |
| модели (перечислите через запятую, если моделей несколько) | MD – F 122/ 64 |
| расположение (опишите в свободной форме) | По бокам зеркала сцены |
| Акустические системы на сцене |
| Количество | 2 |
| производители (перечислите через запятую, если несколько) | QSC |
| модели (перечислите через запятую, если моделей несколько) | HPR 122i |
| расположение (опишите в свободной форме) | В прострелах сцены |
| Светотехническое оборудование |
| автор проекта | ЗАО «АСТТ» |
| основные поставщики | ЗАО «АСТТ» |
| пульт (модель, год установки) | ETC “EXPRESSION-3”, 2009 |
| количество линий | 800 |
| тип штепсельных подключений | SHUKO, SI |
| допустимая мощность | 100 кВт |
| наличие регулируемых включений на софитах | 80 |
| наличие регулируемых включений на галереях | 14 |
| наличие регулируемых включений на порталах | 14 |
| наличие регулируемых включений на планшете | 14 |
| наличие нерегулируемых включений на софитах | 10 |
| наличие нерегулируемых включений на галереях | 10 |
| наличие нерегулируемых включений на порталах | 10 |
| наличие нерегулируемых включений на планшете | 6 |
| количество выносных софитов | 24 |
| количество мостов | 1 |
| количество осветительных лож | 2 |
| наличие проекционной (да/нет) | Нет |
| место подключения 380v | Трюм |
| тип подключения 380v | Вилка ФАВВ 3х32+1х32+1х32 |
| допустимая нагрузка 380v | 5 кВт |
| количество прожекторов следящего света (пушки) | 2 |
| наличие линий управления dmx (да/нет) | Да |

3 Дополнительное оборудование

| Название площадки |
| --- |
| Количество проекторов | 1 шт. DPI – 16000 LM |
| Количество экранов | Нет |
| Модель оборудования для синхронного перевода | Есть, «SENNHEISER» |
| Табло «Бегущая строка» (да/нет) | Нет |